| Etape | VERIFICATIONS | Lieu / Matériel | Fréquence | Matériel utilisé | Responsabilité | Enregistrement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2 Stockage |  | Cellules de stockage de la farine : C 24 (farine déclassée) C 22 (farine à re mélanger) | Contrôle visuel 1/ mois l’été de avril à sept inclus et 1/ 3 mois les autres mois, en cas de présence d’insectes, désinsectiser avec un produit adapté (silo vide) | -( -Meuniers ou entreprise extérieure pour désinsectisation | -Magasiniers -Service Qualité | FOR 12 |
| E1 Mélanges |  | Vide sac du 1er étage | Ouvrir le vide-sac pour contrôler son état de propreté 1/3 mois | -( | -Magasiniers | FOR 12 |
| E1 Mélanges |  | Vide sac du RDC | Ouvrir le vide-sac pour contrôler son état de propreté 1/3 mois | -( | -Magasiniers | FOR 12 |
| E1 Mélanges |  | Mélangeuse | Ouvrir la mélangeuse pour contrôler son état de propreté 2/an | -( | -Magasiniers | FOR 12 |
| E2 Transfert vers stockage farine |  | Cellules à ingrédients : C20, C21, C23, C25, C26, C27, C28, C29 | Contrôle visuel 1/mois de avril à septembre et 1/6 mois hors période estivale, en cas de présence d’insectes, désinsectiser avec un produit adapté (silo vide) | -( -Meuniers ou entreprise extérieure pour désinsectisation | -Magasiniers -Service Qualité | FOR 12 |
| E2 Transfert vers stockage farine |  | Cellules d’ensachage : C30 à C33 | Contrôle visuel 1/mois de avril à septembre et 1/6 mois hors période estivale, en cas de présence d’insectes, désinsectiser avec un produit adapté (silo vide) | -( -Meuniers ou entreprise extérieure pour désinsectisation | -Magasiniers -Service Qualité | FOR 12 |
| E2 Transfert vers stockage farine |  | Bluterie (CCP N°3) | Contrôle des refus de bluterie 1/jour | -Balance | -Magasiniers | FOR 42 |
|  |  |  | Vérifier l’état de la grille 1/3 mois | -( | -Magasiniers | FOR 42 |
| E2 Transfert vers stockage farine |  | Magnétique (CCP N°4) | Contrôle de la valeur du champ magnétique 1/jour | -( | -Magasiniers | FOR 40 |
| G Petits porteurs |  | Cellules petits porteurs : C34 à C39 | Contrôle visuel 1/mois de avril à septembre et 1/6 mois hors période estivale, en cas de présence d’insectes, désinsectiser avec un produit adapté (silo vide) | -( -Meuniers ou entreprise extérieure pour désinsectisation | -Magasiniers -Service Qualité | FOR 12 |
| H Gros porteurs |  | Cellules gros porteurs : C40 à C43 | Contrôle visuel 1/mois de avril à septembre et 1/6 mois hors période estivale, en cas de présence d’insectes, désinsectiser avec un produit adapté (silo vide) | -( -Meuniers ou entreprise extérieure pour désinsectisation | -Magasiniers -Service Qualité | FOR 12 |
| E2 / G / H |  | Cellules d’ensachage : C30à C33 Cellules petites porteurs : C34 à C39 Cellules gros porteurs : C40 à C43 | Vérification état de propreté + vide silo avant chaque stockage de farine bio° | -( | -Magasiniers | Sortir le listing « bilan de fabrication » avec le N° de silo, vide silo et visa |

| Etape | NETTOYAGE | Lieu / Matériel | Fréquence | Matériel utilisé | Responsabilité | Enregistrement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2 Stockage |  | Cellules de stockage de la farine : C 24 (farine déclassée) C 22 (farine à re mélanger) | Nettoyage de l’intérieur au besoin (cf § vérifications) | -Entreprise extérieure (définir le type de matériel à utiliser, revêtement fragile) | -Service Qualité | FOR 12 + classeur de suivi |
| E1 Mélanges |  | Filtres | Nettoyage des filtres selon encrassement : 1/an minimum | -Air comprimé | -Magasiniers | FOR 12 |
| E1 Mélanges |  | Vide sac du 1er étage | Nettoyage intérieur, extérieur et dessous 1/jour (si utilisation) | -Aspiration | -Magasiniers | Pas de formulaire |
| E1 Mélanges |  | Vide sac du RDC | Nettoyage intérieur et extérieur 1/jour (si utilisation) | -Aspiration | -Magasiniers | Pas de formulaire |
| E1 Mélanges |  | Intérieur de la BP 1 + vérification intégrité des jointes des vannes au moment du nettoyage | Nettoyage de l’intérieur : 1/an minimum | -Aspiration, brosse | -Magasiniers | FOR 12 |
| E1 Mélanges |  | Intérieur de la BP 2 + vérification intégrité des jointes des vannes au moment du nettoyage | Nettoyage de l’intérieur : 1/an minimum | -Aspiration, brosse | -Magasiniers | FOR 12 |
| E1 Mélanges |  | Prise d’air de la BP 2 : filtres | Démonter et aspirer les filtres 2/an | -Aspiration, brosse | -Magasiniers | FOR 12 |
| E1 Mélanges |  | Intérieur de la BP 3 + vérification intégrité des jointes des vannes au moment du nettoyage | Nettoyage de l’intérieur : 1/semaine (vendredi) | -Aspiration, brosse | -Magasiniers | FOR 76 |
| E1 Mélanges |  | Intérieur de BP 4 et BP 5 | Nettoyage de l’intérieur : 1/semaine (vendredi) | -Aspiration, brosse | -Magasiniers | FOR 12 |
| E1 Mélanges |  | Distributeur rotatif | Nettoyage 1/6 mois et plus si nécessaire | -Aspiration | -Magasiniers | FOR 12 |
| E1 Mélange |  | Fosse sous la mélangeuse | Nettoyage 1/mois | -Balai + aspiration + tête de loup | -Magasiniers | FOR 12 |
| E2 Transfert vers stockage farine |  | Cellules à ingrédients : C20, C21, C23, C25, C26, C27, C28, C29 | Nettoyage de l’intérieur au besoin (cf § vérifications) | -Entreprise extérieure (définir le type de matériel à utiliser, revêtement fragile) | -Service Qualité | FOR 12 + classeur de suivi |
| E2 Transfert vers stockage farine |  | Cellules d’ensachage : C30 à C33 | Nettoyage de l’intérieur 1/an et + dès que nécessaire (cf § vérifications) | -Entreprise extérieure (définir le type de matériel à utiliser, revêtement fragile) | -Service Qualité | FOR 12 + classeur de suivi |
| E2 Transfert vers stockage farine |  | Magnétique (CCP N°4) | Nettoyage du magnétique 1/3 mois et contrôle des éléments retenus | -Gants + récipient | -Magasiniers | FOR 40 |
| E2 Transfert vers stockage farine |  | Local échantillonneur (sol + automate) | Nettoyage 1/semaine et plus si nécessaire | -Aspirateur ou laveuse | -Magasiniers | FOR 12 |

| Etape | NETTOYAGE | Lieu / Matériel | Fréquence | Matériel utilisé | Responsabilité | Enregistrement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F1 Ensachage sacs |  | Balance (intérieur + descente +dessous) | Nettoyage 1/semaine | -Brosse | -Magasiniers | Pas de formulaire |
| F1 Ensachage sacs |  | Ligne d’ensachage | Après chaque séance d’ensachage et de façon plus complète le vendredi | -Balai + aspirateur | -Magasiniers | FOR 12 |
| F1 Ensachage sacs |  | Carrousel de la ligne d’ensachage (intérieur) | Nettoyage 1/semaine | -Tête de loup -Soufflette + aspiration | -Magasiniers | FOR 12 |
| F1 Ensachage sacs |  | Tapis roulant de la ligne d’ensachage | Nettoyage 1/jour | -Soufflette + aspiration | - Magasiniers | Pas de formulaire |
| F1 Ensachage sacs |  | Ligne d’ensachage (plancher au-dessus carrousel par accès échelle) | Nettoyage 1/semaine | -Balai + aspiration | -Magasiniers | FOR 12 |
| F1 Ensachage sacs |  | Filtre balance ensachage | Nettoyage 1/mois | -Air comprimé | -Magasiniers | FOR 12 |
| F1 Ensachage sacs |  | En dessous du tapis d’ensachage (+ grille) | Nettoyage 1/semaine | -Tête de loup -Soufflette | -Magasiniers | FOR 12 |
| F1 Ensachage big bags |  | Zone de remplissage des big bags farine (portiques, goulottes de remplissage, tuyaux d’alimentation, sols) | Nettoyage à chaque conditionnement de farine en big-bag (cf FOR 57) | -Tête de loup -Soufflette -Balai + aspiration | -Magasiniers | FOR 57 |
| G Petits porteurs |  | Cellules petits porteurs : C34 à C39 | Nettoyage de l’intérieur 1/an et + dès que nécessaire (cf § vérifications) | -Entreprise extérieure (définir le type de matériel à utiliser, revêtement fragile) | -Service Qualité | FOR 12 + classeur de suivi |
| G Petits porteurs |  | Manche de chargement (petit porteur) | Secouer la manche à chaque chargement |  | -Magasiniers | Pas de formulaire |
| H Gros porteurs |  | Cellules gros porteurs : C40 à C43 | Nettoyage de l’intérieur 1/an et + dès que nécessaire (cf § vérifications) | -Entreprise extérieure (définir le type de matériel à utiliser, revêtement fragile) | -Service Qualité | FOR 12 + classeur de suivi |
| H Gros porteurs |  | Filtres (gros porteurs) | Nettoyage des filtres selon encrassement, minimum 1/an | -Air comprimé | -Magasiniers | FOR 12 |
| H Gros porteurs |  | Manche de chargement (gros porteur) | Secouer la manche à chaque chargement |  | -Magasiniers | Pas de formulaire |

| Etape | NETTOYAGE | Lieu / Matériel | Fréquence | Matériel utilisé | Responsabilité | Enregistrement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G & H Petits et gros porteurs |  | Au-dessus du chargement vrac (cellules de chargement vrac) | Nettoyage du sol et du matériel 1/mois | -Balai + aspirateur | -Magasiniers | FOR 12 |
| G & H Petits et gros porteurs |  | Zone de chargement vrac (sol) | 1/2 mois et plus si nécessaire | -Karcher | -Magasiniers | FOR 12 |
| G & H Petits et gros porteurs |  | Zone de chargement vrac (toiles d’araignées) | Passer la tête de loup 1/2 mois | -Tête de loup | -Magasiniers | FOR 12 |
| J Ensachage son |  | Zone de remplissage des big bags son (portiques, goulottes de remplissage, tuyaux d’alimentation, sols) | Nettoyage 1/mois de avril à septembre et 1/2 mois hors période estivale | -Tête de loup son -Soufflette -Balai + aspiration | -Magasiniers | FOR 12 |
| Zone de stockage sacs |  | Zone de stockage des sacs (sol) | Dès qu’une rangée de palettes se libère et dès que nécessaire | -Balai | -Magasiniers et opérateur de quai | Pas de formulaire |
|  |  | Zone de stockage des sacs (pieds des racks de stockage) | Nettoyage des pieds de racks pour éviter la prolifération d’insectes, nids de larves 2/an en saison estivale | -Aspiration + soufflerie | -Magasiniers et opérateur de quai (intérimaires) | FOR 12 |
| E1 Mélanges | MAINTENANCE | Filtres | Remplacement des filtres en fonction de l’encrassement : 2/an minimum | -Nouveaux filtres | -Magasiniers | FOR 12 |
| F1 Ensachage sacs |  | Filtres balance ensachage | Remplacement du filtre 1/an | -Nouveaux filtres | -Magasiniers | FOR 12 |
| G Petits porteurs |  | Filtres petits porteurs | Remplacement des filtres en fonction de l’encrassement : 1/an minimum | -Nouveaux filtres | -Magasiniers | FOR 12 |
| H Gros porteurs |  | Filtres gros porteurs | Remplacement des filtres en fonction de l’encrassement : 1/an minimum | -Nouveaux filtres | -Magasiniers | FOR 12 |

# Text boxes

( : vérification