1.Objet et champ d’application

Cette instruction a pour objet de décrire les tests de validation à réaliser sur le portique détecteur à métaux afin de s’assurer de son bon fonctionnement et d’éviter la non détection de corps étrangers métalliques dans les sacs. Elle indique également les actions à mener en cas de détection.

Le détecteur à métaux de l’étape 12 « Conditionnement sac » représente un CCP

(point critique pour la maîtrise) pour le circuit farine.

2.Diffusion

| Pour application : | Pour diffusion : |
| --- | --- |
| ( Magasin | ( Magasin |
| ( Maintenance | ( Maintenance |
|  | ( Service Qualité |

3.Description

Le respect des bonnes pratiques d’hygiène par le personnel permet d’éviter l’intrusion de corps étrangers métalliques dans les produits finis.

Le détecteur à métaux est un point essentiel de la ligne d’ensachage, il détecte la présence de particules métalliques dans les sacs après leur fermeture.

Son principe de fonctionnement est le suivant :

Pour vérifier l’efficacité du dispositif, 3 barrettes métaux sont à disposition :

|  | Ø des billes test : | Type de test : | Cibles de sensibilité : |
| --- | --- | --- | --- |
| Barrette 1 : | bille de Ø 5 mm | TEST FERREUX | ≥ à un ø de 5 mm |
| Barrette 2 : | bille de Ø 6 mm | TEST NON FERREUX | ≥ à un ø de 6 mm |
| Barrette 3 : | bille de Ø 6.5 mm | TEST INOX (stainless) | ≥ à un ø de 6.5 mm |

| Emetteur: Assistante Qualité | Vérificateur: Responsable Qualité | Approbateur: Resp Production |
| --- | --- | --- |
| Signature: Date: | Signature: Date: | Signature: Date: |

3.1 Contrôle quotidien de l’efficacité du détecteur à métaux

( Fréquence du contrôle:

( avant chaque démarrage de poste

( à chaque retour de pause avant la reprise du conditionnement

( Mode opératoire:

( Le détecteur à métaux doit être en mode de fonctionnement tout au long du conditionnement

( Le contrôle du détecteur à métaux doit être réalisé de la façon suivante :

*formulaire FOR 21 “Suivi du test de détection des métaux”

3.2 Actions à réaliser en cas de détection

(En cas de détection sur un sac, suivre le schéma suivant :

# Text boxes

Test NON CONFORME

Test CONFORME

Passage des 3 barrettes à positionner au centre du tapis (1passage/bille)

Détection sur un sac

(arrêt du tapis)

Repasser le sac 3 fois au détecteur

Test CONFORME sur les 3

Test NON CONFORME sur 1

Repasser toute la production depuis le dernier test

cf FOR 21

Libération du sac

Tamisage du sac pour retrouver le corps étranger et déterminer son origine

Traiter le sac en « déchet »

Redémarrage de la ligne de conditionnement

Prévenir le SQ ou le Resp Prod + renseigner une fiche de non-conformité

FOR 04

Prévenir le SQ ou le Resp Prod + renseigner une fiche de non-conformité

FOR 04

Actions correctives

Passage des 3 barrettes à positionner au centre du tapis (1passage/bille)

Arrêt du tapis sur chaque barrette

Test CONFORME

Test NON CONFORME

Absence d’arrêt du tapis sur chaque barrette

Compléter le FOR 21*

Prévenir le Serv Qualité ou le Resp Prod

+ compléter le FOR 21*

+ renseigner fiche de non-conformité FOR 04

Redémarrage de la ligne de conditionnement

Actions correctives

(En cas de détection sur plusieurs sacs :

-arrêter l’ensemble de la fabrication

-identifier et bloquer les sacs non conformes

-repasser au détecteur toute la production depuis le dernier test effectué indiqué sur FOR 21

-prévenir immédiatement le Service Qualité ou le Responsable de Production

Compléter le FOR 21*