| Etape | VERIFICATIONS | Lieu / Matériel | Fréquence* | Matériel utilisé | Responsabilité | Enregistrement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 Réception |  | Fosse de réception | Vérifier que la fosse est vide avant chaque réception de blé bio | -( | -Meuniers | FOR 91 |
| A3 Stockage du blé sale |  | Cellules de stockage du blé sale :S 01 à S 15 | Contrôle visuel 1/mois (pendant l’inventaire) : en cas de présence d’insectes, désinsectiser avec un produit adapté (silo vide) | -( -Meuniers ou entreprise extérieure pour désinsectisation | -Meuniers -Service Qualité | FOR 11 |
| A3 Stockage du blé sale |  | Vidange silo de stockage blé sale | Vidanger chaque silo 2/an (au minimum) | -( | -Meuniers | FOR 11 |
| A7 Stockage repos |  | Silos de repos :S 16 à S 22 | Contrôle visuel 1/mois (pendant l’inventaire) : en cas de présence d’insectes, désinsectiser avec un produit adapté (silo vide) | -( -Meuniers ou entreprise extérieure pour désinsectisation | -Meuniers -Service Qualité | FOR 11 |
|  |  |  | Vérification état de propreté du silo repos avant chaque stockage de blé bio | -( | -Meuniers | FOR 88 |
| A7 Stockage repos |  | Tuyaux d’aération (au-dessus des silos de blé propre) | Vérification de l’état des tuyaux 1 fois/6 mois | -( | -Meuniers | FOR 11 |
| C Recyclage des déchets |  | Cellules à déchets | Contrôle visuel 1/mois : en cas de présence d’insectes, désinsectiser avec un produit adapté (silo vide) | -( -Meuniers ou entreprise extérieure pour désinsectisation | -Meuniers -Service Qualité | FOR 11 |
| D1 Stockage du son |  | Cellule de stockage du son + extracteur + trappes | Faire un « niveau zéro » 1/an et plus si nécessaire | -( | -Meuniers -Service Qualité | FOR 11 |
|  |  |  | Contrôle visuel 1/mois (pendant l’inventaire) : en cas de présence d’insectes, désinsectiser avec un produit adapté (silo vide) | -( -Meuniers ou entreprise extérieure pour désinsectisation | -Meuniers -Service Qualité | FOR 11 |
| D2 Stockage du remoulage |  | Cellule de stockage du remoulage | Faire un « niveau zéro » 1/an et plus si nécessaire | -( | -Meuniers | FOR 11 |
|  |  |  | Contrôle visuel 1/mois (pendant l’inventaire) : en cas de présence d’insectes, désinsectiser avec un produit adapté (silo vide) | -( -Meuniers ou entreprise extérieure pour désinsectisation | -Meuniers -Service Qualité | FOR 11 |
| B1 Mouture |  | Globes plexiglas des appareils à cylindre | Vérifier l’absence d’accumulation de farine (moisissures) sur les globes 1/mois | -( | -Meuniers | FOR 11 |

Fréquence* : code couleur pour chaque type de fréquence

| Etape | VERIFICATIONS | Lieu / Matériel | Fréquence* | Matériel utilisé | Responsabilité | Enregistrement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2 Stockage |  | Cellules de stockage de la farine (bases du moulin) C01 à C19 | Contrôle visuel 1/ mois : en cas de présence d’insectes, prévenir SQ pour prévoir nettoyage par sté ext (silo vide) | -( -Meuniers / entreprise extérieure pour nettoyage silo | -Meuniers -Service Qualité | FOR 59 |
|  |  |  | Vérification état de propreté du silo farine avant chaque stockage de base bio | -( | -Meuniers | FOR 89 |
| A1 Réception | NETTOYAGE | Filtre de la sonde de prélèvement du blé | Nettoyer le filtre 2/mois | -Air comprimé | -Meuniers | FOR 22 |
| A1 Réception |  | Fosse de réception | Nettoyer la fosse de réception avant chaque réception de blé bio | -( -Balai | -Meuniers | FOR 91 |
| A1 Réception |  | Bords de la fosse de réception + grille | Nettoyer 1/jour si présence de blé, déchets sur grille (après la journée de réception) | -Balai + pelle | -Meuniers | FOR 11 |
| A1 Réception |  | Rideaux plastiques de la fosse de réception | Nettoyage 1/an des rideaux | -Location nacelle + karcher | -Meuniers | FOR 11 |
|  |  | Parois de la fosse de réception | Nettoyage 1/an | -entreprise extérieure + nacelle | -Meuniers -Service Qualité | FOR 11 |
| A2 Pré-nettoyage |  | Tambour de pré-nettoyage | Nettoyage de l’intérieur du tambour 1fois/6 mois | -Balayette | -Meuniers | FOR 11 |
| A2 Pré-nettoyage |  | Magnétique situé au 3ème étage | Nettoyage du magnétique 1/semaine et contrôle des éléments retenus | -Gants + récipient | -Meuniers | FOR 20 |
| A3 Stockage blé sale |  | Cellules de stockage du blé sale: S01 à S15 | Nettoyage de l’intérieur au besoin (cf § Vérifications) | -Entreprise extérieure | -Service Qualité | FOR 11 + classeur de suivi |
| A4 Dosage |  | Doseur | Nettoyage de l’intérieur du doseur 1/6 mois | -Soufflette + balayette | -Meuniers | FOR 11 |
| A5 1er nettoyage |  | Balance (dessous) située au 5ème étage | Nettoyage du dessous de la balance 1/an | -Brosse | -Meuniers | FOR 11 |
| A5 1er nettoyage |  | Magnétique situé au 4ème étage | Nettoyage du magnétique 1/semaine et contrôle des éléments retenus | -Gants + récipient | -Meuniers | FOR 20 |
| A5 1er nettoyage |  | Porte décortiqueuse + tarare | Nettoyage de la porte décortiqueuse et du tarare 1/3 mois | -Balayette | -Meuniers | FOR 11 |
| A5 1er nettoyage |  | Grilles de l’épierreur | Nettoyage des grilles 1/6 mois | -Brosse métallique | -Meuniers | FOR 11 |

| Etape | NETTOYAGE | Lieu / Matériel | Fréquence* | Matériel utilisé | Responsabilité | Enregistrement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A6 Mouillage |  | Mouilleur | Nettoyage de l’intérieur du mouilleur 1/6 mois | -Spatule + aspirateur | -Meuniers | FOR 11 |
| A7 Repos |  | Silos de repos :S 16 à S 22 | Nettoyage de l’intérieur au besoin (cf § Vérifications) | -Entreprise extérieure | -Service Qualité | FOR 11 + classeur de suivi |
| A7 Repos |  | Tuyaux d’aspiration (au-dessus des silos de blé propre) | Nettoyage des tuyaux dès que nécessaire | -Raclette | -Meuniers | FOR 11 |
| A7 Repos |  | Doseur | Nettoyage de l’intérieur du doseur 2/an | -Soufflette + balayette | -Meuniers | FOR 11 |
| A8 Nettoyage avant mouture |  | Magnétique situé au 2ème étage (CCP N°1) | Nettoyage du magnétique 1/semaine et contrôle des éléments retenus | -Gants + récipient | -Meuniers | FOR 18 |
| A8 Nettoyage avant mouture |  | Balance (dessous) située au 4ème étage | Nettoyage du dessous de la balance 1/an | -Brosse | -Meuniers | FOR 11 |
| B1 Mouture |  | Globes des appareils à cylindres | Nettoyage en cas de présence et de développement de moisissures ou d’accumulation de farine (cf § Vérifications) | -Spatule + aspirateur | -Meuniers | FOR 11 |
| B1 Mouture |  | Appareils à cylindres : convertisseurs et claqueurs (intérieur) | Nettoyage de l’intérieur des appareils : 1/an | -Aspirateur + balayette | -Meuniers | FOR 11 |
| B1 Mouture |  | Appareils à cylindres : broyeurs (intérieur) | Nettoyage de l’intérieur des appareils : 1/4 mois | -Aspirateur + balayette | -Meuniers | FOR 11 |
| B1 Mouture |  | Appareils à cylindres : convertisseurs, claqueurs et broyeurs (extérieurs) | Nettoyage de l’extérieur des appareils : 1/6 mois (et dès que nécessaire) | -Aspirateur + balayette | -Meuniers | FOR 11 |
| B1 Mouture |  | Trémie sous brosse à son | Nettoyage de la trémie 1/6 mois | -Balayette | -Meuniers | FOR 11 |
| B1 Mouture |  | Plansichters : nettoyage des tamis | Nettoyage 2/an de toutes les caisses | -Aspirateur + balayette | -Meuniers | FOR 11 |
| B1 Mouture |  | Sûreté : nettoyage des tamis | Nettoyage 2/an de toutes les caisses | -Air comprimé | -Meuniers | FOR 11 |
| B1 Mouture |  | Tuyaux gravitationnaires des produits de mouture au 2nd étage | Nettoyage 1/an | -Hérisson | -Meuniers | FOR 11 |
| B1 Mouture |  | Filtre + écluse : nettoyage des manches | Nettoyage des manches en fonction de l’encrassement (indication donnée par la montée en pression du manomètre : dès 20-25 millibars) : 1/an minimum | -Air comprimé | -Meuniers | FOR 11 |
| B2 Stockage |  | Cellules de stockage de la farine (bases du moulin):C01 à C19 | Nettoyage de l’intérieur au besoin (cf § Vérifications) | -Entreprise extérieure (définir le type de matériel à utiliser, revêtement fragile) | -Service Qualité | FOR 11 + classeur de suivi |
| B2 Stockage |  | Balance (dessous) située au R de Chaussée | Nettoyage du dessous de la balance 1/an | -Brosse | -Meuniers | FOR 11 |

| Etape | NETTOYAGE | Lieu / Matériel | Fréquence* | Matériel utilisé | Responsabilité | Enregistrement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| B2 Stockage |  | Trémie | Nettoyage de l’intérieur de la trémie 1/an | -Brosse | -Meuniers | FOR 11 |
| C Recyclage des déchets |  | Cellules à déchets | Nettoyage de l’intérieur au besoin (cf § Vérifications) | -Entreprise extérieure | -Service Qualité | FOR 11 + classeur de suivi |
| C Recyclage des déchets |  | Magnétique situé au RDC (CCP N°2) | Nettoyage des magnétiques 1/semaine et contrôle des éléments retenus | -Gants + récipient | -Meuniers | FOR 18 |
| C Recyclage des déchets |  | Filtres : nettoyage des manches | Nettoyage des manches en fonction de l’encrassement : 1/an minimum | -Air comprimé | -Meuniers | FOR 11 |
| D1 Stockage du son |  | Cellule de stockage du son + extracteur + trappes | Nettoyage de l’intérieur 1 / tous les 2 ans | -Entreprise extérieure | -Service Qualité | FOR 11 + classeur de suivi |
| D2 Stockage du remoulage |  | Cellule de stockage du remoulage | Nettoyage de l’intérieur 1/tous les 2 ans | -Entreprise extérieure | -Service Qualité | FOR 11 + classeur de suivi |
| D3 Chargement vrac |  | Zone de chargement du son et du remoulage (sol + murs) | Nettoyage de la zone: 1/mois (et dès que nécessaire) | -Balai + tête de loup | -Meuniers | FOR 11 |
|  |  |  | Nettoyage de la zone : 1/6 mois et plus si nécessaire | -Soufflette + karcher | -Meuniers | FOR 11 |
| D3 Chargement vrac |  | Couloir à son | Nettoyage du couloir : 1 / 6 mois et plus si nécessaire | -Karcher | -Meuniers | FOR 11 |
| D3 Chargement vrac |  | Rideau de l’expédition son | Nettoyage du rideau 1/6 mois | -Karcher | -Meuniers | FOR 11 |
| D3 Chargement vrac |  | Manche télescopique des issues : nettoyage des manches | Nettoyage des manches : 1/6 mois | -Tête de loup | -Meuniers | FOR 11 |
| Toutes les étapes |  | Pieds des élévateurs : E1, E2, E3, E6 (nettoyage blés) | Nettoyage 1/an + lors des bourrages | -Aspirateur | -Meuniers | FOR 11 |
|  |  | Pieds des élévateurs E4, E5 (moutures) | Nettoyage 2/an + lors des bourrages | -Aspirateur | -Meuniers | FOR 11 |
| Toutes les étapes |  | Pieds des transporteurs à câble BLE | Nettoyage 2/an + lors des bourrages | -Aspirateur | -Meuniers | FOR 11 |
|  |  | Pieds des transporteurs à câble FARINE | Nettoyage 3/an + lors des bourrages | -Aspirateur | -Meuniers | FOR 11 |
|  |  | RDC, 1er, 2nd, 3ème, 4ème, 5ème (+ niveaux supérieurs) | Nettoyage 1/semaine et plus si nécessaire | -Aspirateur ou laveuse + tête de loup | -Meuniers | FOR 11 |

| Etape | NETTOYAGE | Lieu / Matériel | Fréquence* | Matériel utilisé | Responsabilité | Enregistrement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toutes les étapes |  | Etage 5 : ouverture vers l’extérieur | Nettoyage 1/an | -Brosse | -Meuniers | FOR 11 |
|  |  | Vidage des pierres | 1/semaine + changement de sac quand plein | -Nouveau sac | -Meuniers | Pas de formulaire |
| A1 à A8 (Nettoyage) | MAINTENANCE | Filtres du nettoyage | Remplacement des filtres 1 / an et en fonction de l’encrassement | -Nouveaux filtres | -Meuniers | FOR 11 |
| B1 Mouture |  | Filtres | Remplacement des manches 1/an et en fonction de l’encrassement | -Nouvelles manches | -Meuniers | FOR 11 |
| B1 Mouture |  | Appareils à cylindres | Graissage des appareils à cylindres 1 fois/6 mois | -Graisse alimentaire | -Meuniers | FOR 11 |
| B1 Mouture |  | Moteurs des appareils à cylindres | Graissage des moteurs des appareils à cylindres 1 fois/6 mois | -Graisse | -Meuniers | FOR 11 |
| B1 Mouture |  | Racloirs et brosses des appareils à cylindres | Remplacement des racloirs et brosses des appareils à cylindres dès que nécessaire | -Nouveaux racloirs et nouvelles brosses | -Meuniers | FOR 11 |
| B1 Mouture |  | Plansichters | Graissage des plansichters 1 fois/4 mois | -Graisse alimentaire | -Meuniers | FOR 11 |
| B1 Mouture |  | Ecluses | Graissage des écluses 1 fois/6 mois | -Graisse alimentaire | -Meuniers | FOR 11 |
| Traitement de l’air |  | Filtres de traitement de l’air | Remplacement des filtres en fonction de l’encrassement (selon l’indication donnée par le manomètre) : 1/an minimum | -Nouveaux filtres | -Meuniers | FOR 11 |
| Traitement de l’air |  | Gaines de diffusion textiles | Remplacement des gaines en fonction de l’encrassement : 1/an minimum | -Nouvelles gaines textiles | -Meuniers | FOR 11 |
| C Recyclage des déchets |  | Filtres du recyclage des déchets | Remplacement des manches 1/ an et en fonction de l’encrassement | -Nouvelles manches | -Meuniers | FOR 11 |
| C Recyclage des déchets |  | Vis | Graissage de la vis : 1 fois/6 mois | -Graisse alimentaire | -Meuniers | FOR 11 |
| C Recyclage des déchets |  | Grille et marteaux du broyeur | Remplacer la grille et les marteaux du broyeur dès que nécessaire (perce) | -Nouvelle grille et nouveaux marteaux | -Meuniers | FOR 11 |

# Text boxes

( : surveillance visuelle